## Slide 1
NGS의 기본 원리
Sequencing 원리 · Illumina · GATK Variant Calling · 웹 기반 분석 · Minimap2 · VCF 판독
1 NGS Overview
2 Illumina
3 GATK
4 웹 플랫폼
5 Minimap2
6 VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 강의록
Notes: Part 1: NGS 기본 원리. 6개 섹션.

## Slide 2
SECTION 1
NGS Overview
차세대 염기서열 분석의 개념과 임상적 위치
02

## Slide 3
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
03
Part 1 학습목표
학습목표
1
NGS의 기본 원리를 설명할 수 있다.
2
Sanger sequencing과 NGS의 차이를 임상 관점에서 구분한다.
3
Read, coverage, mapping, variant calling 개념을 이해한다.
4
FASTQ, SAM/BAM/CRAM, VCF의 역할과 흐름을 설명한다.
5
Illumina 및 GATK 표준 workflow의 각 단계를 이해한다.
6
VCF 파일의 주요 필드를 직접 판독할 수 있다.

## Slide 4
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
04
NGS란 무엇인가
수백만~수십억 개 DNA 조각을 동시에 병렬로 읽는 기술.
Massively parallel sequencing(MPS)이라고도 부른다.
한 번의 검사로 유전체 전체 또는 다수 유전자를 분석.
검사 단가 하락으로 임상 진단 검사로 정착.
핵심은 장비가 아니라 데이터 해석 과정이다.
핵심
장비보다 '데이터 해석'이 검사의 본질.

## Slide 5
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
05
NGS 검사의 3가지 규모
검사 범위가 넓을수록 비용·해석 부담·VUS가 증가.
임상 질문에 맞는 범위 선택이 진단 성공을 좌우한다.
검사
범위
대표 depth
주 적응증
Panel
수십~수백 유전자
500~1000x
고형암, 혈액암
WES
Exon 영역(~1-2%)
100x
희귀질환 진단
WGS
전체 genome
30~40x
미진단 희귀질환, SV

## Slide 6
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
06
Sanger sequencing의 원리
Dideoxynucleotide(ddNTP)에 의한 chain termination 방식.
한 번에 하나의 DNA 단편, 약 500~1000 bp를 읽는다.
정확도가 매우 높고 결과 해석이 단순하다.
낮은 처리량과 높은 단위 비용이 한계.
현재는 주로 확인검사와 단일 변이 검사에 사용.
핵심
고정확·저처리량 → NGS의 확인검사로 남음.

## Slide 7
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
07
Sanger와 NGS의 차이
Sanger는 순차적, NGS는 대규모 병렬.
NGS는 depth가 충분하면 저빈도(1~5%) 변이도 검출.
항목
Sanger
NGS
처리량
낮음
매우 높음
Read 길이
500~1000 bp
50~300 bp
검출 한계
약 15~20%
1~5% 이하
비용/염기
높음
낮음
주 용도
확인검사
선별·포괄 진단

## Slide 8
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
08
Read: 분석의 기본 단위
Read는 장비가 읽어낸 하나의 짧은 염기서열 조각이다.
Short-read는 보통 100~300 bp 길이를 가진다.
Single-end는 한쪽, paired-end는 양쪽 끝을 읽는다.
Paired-end는 정렬 정확도·구조변이 검출에 유리.
Read 자체는 무작위, 위치 정보는 mapping으로 부여.
핵심
Read엔 위치가 없다 — 정렬이 좌표를 준다.

## Slide 9
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
09
Coverage와 Depth
Depth: 특정 위치가 몇 개의 read로 덮였는지.
Coverage: 목표 영역 중 기준 depth 이상인 비율.
예: 'Target의 98%가 100x 이상' 형태로 보고.
Germline 30x↑, 암 패널 500x↑ 권장.
Depth 부족 구간은 위음성의 주요 원인.
핵심
보고서의 coverage 지표는 반드시 확인.

## Slide 10
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
10
Mapping (Alignment)
각 read를 reference genome 상의 위치에 맞추는 과정.
표준 reference: GRCh37(hg19), GRCh38(hg38), T2T-CHM13.
Mapping quality(MAPQ)는 위치 배정의 신뢰도.
반복서열·pseudogene 영역은 mapping 오류가 흔하다.
Reference build가 다르면 좌표(position)가 달라진다.
핵심
Build가 다르면 같은 변이도 좌표가 달라짐.

## Slide 11
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
11
Variant calling
정렬된 read를 근거로 reference와 다른 부분을 판정.
검출 대상: SNV, small indel, CNV, structural variant.
Germline은 유전형(0/1, 1/1) 판정을 목표.
Somatic은 변이 분율(VAF) 추정을 목표.
Calling은 통계적 추정이며 100% 확정이 아니다.
핵심
변이호출 = 확정이 아니라 통계적 추정.

## Slide 12
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
12
NGS 데이터 처리 전체 흐름
각 단계는 별도 파일 포맷과 QC 지표를 갖는다
Sequencing
→
Alignment
→
Variant
calling
→
Annotation
→
Filtering
·해석
① Sequencing → FASTQ 생성 (raw read + quality)
② Alignment → SAM/BAM/CRAM (위치 정보 부여)
③ Variant calling → VCF (변이 목록)
④ Annotation → 유전자·결과 예측·인구 빈도 부착
⑤ Filtering·해석 → 임상 보고서

## Slide 13
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
13
FASTQ 파일
Sequencer가 산출하는 raw read 저장 포맷.
Read 하나가 4줄: ID · 서열 · 구분자 · quality.
Quality는 ASCII로 인코딩된 Phred score.
Paired-end는 R1, R2 두 개 파일로 제공.
위치 정보가 없어 그 자체로는 임상 해석 불가.
핵심
원재료. 위치·해석은 다음 단계에서.

## Slide 14
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
14
SAM / BAM / CRAM
SAM: 정렬 결과의 텍스트 포맷.
BAM: SAM의 이진 압축본, 실제 분석의 표준 파일.
CRAM: reference 기반 추가 압축, 저장공간 절감.
BAM은 index(.bai)와 함께 IGV에서 직접 확인.
변이 진위 확인의 최종 근거 = BAM을 눈으로 보기.
핵심
애매하면 BAM을 직접 본다 — 최종 근거.

## Slide 15
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
15
VCF 파일
Variant Call Format, 검출된 변이만 기록.
Header(##)와 데이터 행으로 구성.
한 행이 하나의 변이 위치를 의미.
gVCF는 변이 없는 구간 정보까지 포함.
임상의가 실제로 마주하는 핵심 파일.
핵심
임상의가 직접 읽어야 하는 파일.

## Slide 16
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
16
Annotation
변이에 생물학적·임상적 정보를 붙이는 과정.
대표 도구: VEP, ANNOVAR, SnpEff.
유전자명·transcript·HGVS·결과 예측 부여.
인구 빈도(gnomAD), 질병 DB(ClinVar, COSMIC) 연결.
In silico 예측(REVEL, CADD, SpliceAI) 포함.
Transcript 선택에 따라 표기·해석이 달라질 수 있다.
핵심
Transcript가 바뀌면 HGVS 표기도 바뀐다.

## Slide 17
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
17
Filtering
수만 개 변이를 검토 가능한 수로 줄이는 과정.
1차: 품질 필터(depth, QUAL, FILTER).
2차: 인구 빈도 필터(gnomAD MAF>1% 제외).
3차: 결과 예측 필터(nonsense·frameshift·splice 우선).
4차: 유전자 패널·표현형 기반 필터.
과도한 필터링은 진단 놓침(false negative)을 유발.
핵심
필터가 강하면 진짜 변이를 놓친다.

## Slide 18
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
18
임상 적용 — NGS 결과를 볼 때 확인할 것
임상 적용
검사 종류와 대상 유전자 범위를 먼저 확인한다.
평균 depth와 low coverage 영역을 확인한다.
검출 한계(LOD)와 검출되지 않는 변이 유형을 확인한다.
Reference build와 transcript 번호를 확인한다.
'검출되지 않음'은 '없음'을 의미하지 않는다.
기억할 점
검출 안 됨 ≠ 없음. 범위·depth·build를 먼저 확인.

## Slide 19
01 · NGS Overview
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
19
Key Messages — NGS Overview
Key Messages
1
NGS는 대규모 병렬 sequencing으로 다수 유전자를 동시 분석.
2
Sanger는 확인검사, NGS는 포괄적 선별에 적합.
3
Depth와 coverage가 검사 신뢰도를 결정.
4
데이터 흐름: FASTQ → BAM → VCF → annotation → 보고서.
5
Variant calling은 확정이 아니라 통계적 추정.

## Slide 20
SECTION 2
Illumina Sequencing 원리
Library preparation부터 base calling과 Q30까지
20

## Slide 21
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
21
학습목표 — Illumina 원리
학습목표
1
Library preparation의 각 단계를 설명할 수 있다.
2
Adapter와 index의 기능을 이해한다.
3
Cluster generation과 bridge amplification 원리를 설명한다.
4
Sequencing by synthesis(SBS) 과정을 이해한다.
5
Q score와 Q30의 임상적 의미를 해석한다.

## Slide 22
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
22
Illumina 전체 workflow
이미지 신호를 염기와 품질로 변환하는 과정
Library
prep
→
Cluster
generation
→
SBS
→
Base
calling
→
Demulti-
plexing
① Library preparation: DNA 단편화 및 adapter 부착
② Cluster generation: flow cell에서 클론 증폭
③ Sequencing by synthesis: 형광 신호로 염기 판독
④ Base calling: 이미지 신호를 염기와 품질로 변환
⑤ Demultiplexing: index로 검체별 FASTQ 분리

## Slide 23
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
23
Library preparation (1) 단편화
DNA를 200~500 bp로 물리적·효소적으로 절단.
Tagmentation은 절단과 adapter 부착을 동시에 수행.
End repair와 A-tailing으로 adapter 연결 준비.
입력 DNA의 양·질(DIN, A260/280)이 성공을 좌우.
FFPE 검체는 손상으로 인공 변이가 증가한다.
핵심
입력 DNA 질이 최종 데이터 질을 좌우.

## Slide 24
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
24
Library preparation (2) Adapter
Adapter는 sequencing에 필요한 인공 서열.
Flow cell 결합 서열·sequencing primer 결합부 포함.
Index(barcode)로 여러 검체를 한 run에 혼합.
Dual index는 index hopping 교차오염을 줄인다.
UMI는 PCR 중복과 저빈도 변이를 구분한다.
핵심
Index가 다중 검체 동시 분석을 가능케 함.

## Slide 25
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
25
Library preparation (3) Target enrichment
Hybrid capture: 프로브로 표적 포획, 균일도 우수.
Amplicon: PCR로 표적 증폭, 소량 DNA·빠른 검사 유리.
Capture는 넓은 패널·WES, amplicon은 좁은 패널에 적합.
Amplicon은 CNV·대형 결실 검출에 취약.
Enrichment 방식이 검사 성능의 한계를 결정.
핵심
검사 방식 선택이 성능 한계를 규정.

## Slide 26
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
26
Cluster generation & Bridge amplification
Flow cell 표면 oligo에 library가 결합한다.
결합 가닥이 휘어 인접 oligo와 다리(bridge)를 형성.
증폭·절단 반복으로 동일 서열 cluster를 만든다.
한 cluster = 수천 개 동일 분자 = 신호 증폭 장치.
Cluster 밀도 과도 시 신호 중첩으로 품질 저하.
Patterned flow cell은 cluster를 규칙 배열한다.
핵심
Cluster = 신호 증폭용 클론 증폭.

## Slide 27
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
27
Sequencing by synthesis (SBS)
형광 표지 reversible terminator 염기를 한 개씩 결합.
결합 후 이미지 촬영으로 어떤 염기인지 판독.
형광·종결기를 제거하고 다음 cycle 진행.
Cycle 수가 곧 read 길이(예: 2×150 bp).
Cycle 진행될수록 위상 불일치로 품질 저하.
핵심
Cycle 후반부일수록 품질이 낮아진다.

## Slide 28
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
28
Base calling
각 cycle 이미지의 형광 강도를 염기로 변환.
Cluster별 신호 강도·배경·위상 보정을 반영.
결과는 염기 서열 + quality score로 산출.
Phasing/pre-phasing은 read 후반부 오류 증가.
Homopolymer 구간은 Illumina에서도 오류가 많다.
핵심
형광 강도 → 염기 + 품질값.

## Slide 29
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
29
Quality score(Phred)와 Q30
Q = −10 × log10(오류확률). Q30 이상 비율은 run 품질 표준 지표.
보통 Q30 80~90%↑를 양호로 본다.
Q score
오류 확률
정확도
Q10
1/10
90%
Q20
1/100
99%
Q30
1/1000
99.9%
Q40
1/10000
99.99%

## Slide 30
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
30
Run 및 검체 QC 지표
Cluster density·%passing filter: run 자체 품질.
%Q30: 염기 판독 정확도.
Mapping rate: 정렬 성공 비율, 오염 시 감소.
Duplicate rate: 라이브러리 복잡도 부족 시 상승.
On-target rate·uniformity: enrichment 품질.
Contamination 추정·성별 일치 여부도 확인.
핵심
여러 QC 지표를 종합해 run을 판단.

## Slide 31
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
31
임상 적용 — 검사 실패를 의심해야 할 때
임상 적용
평균 depth는 충분하나 특정 exon만 0x인 경우.
Duplicate rate가 높아 유효 depth가 낮은 경우.
예상 성별·친자 관계와 유전형이 불일치하는 경우.
예상 변이(가족 내 확인 변이)가 검출되지 않은 경우.
이럴 때는 재검 또는 Sanger 확인검사를 요청.
기억할 점
평균만 보지 말 것 — 국소 0x·중복률·불일치를 의심.

## Slide 32
02 · Illumina
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
32
Key Messages — Illumina 원리
Key Messages
1
Library prep의 질이 최종 데이터 품질을 결정.
2
Adapter와 index가 다중 검체 동시 분석을 가능케 함.
3
Cluster 형성은 신호 증폭을 위한 클론 증폭 과정.
4
SBS는 cycle 단위 형광 판독, 후반 cycle 품질이 낮음.
5
Q30 비율은 run 품질의 핵심 지표.

## Slide 33
SECTION 3
GATK 기반 Variant Calling
BWA · Duplicate marking · BQSR · HaplotypeCaller · Filtering
33

## Slide 34
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
34
학습목표 — GATK workflow
학습목표
1
GATK Best Practices 각 단계의 목적을 설명한다.
2
BWA mapping과 duplicate marking의 의미를 이해한다.
3
BQSR이 무엇을 보정하는지 설명할 수 있다.
4
HaplotypeCaller의 지역 재조립 개념을 이해한다.
5
Joint genotyping과 variant filtering의 임상 의의를 안다.

## Slide 35
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
35
GATK Best Practices 개요
Broad Institute가 제시한 표준 germline 분석 절차.
전처리 → 변이 검출 → 필터링의 3단계로 구성.
재현성과 검사실 간 비교 가능성 확보가 목적.
임상 검사실 인증에서 자주 요구되는 표준 파이프라인.
Somatic 분석은 Mutect2 기반 별도 절차를 사용.
핵심
재현성·비교가능성을 위한 표준 절차.

## Slide 36
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
36
① BWA를 이용한 Mapping
BWA는 short-read 표준 정렬 도구.
BWA-MEM 알고리즘이 70 bp↑ read에 널리 사용.
Seed 후 확장 방식으로 빠르고 정확한 정렬.
결과는 SAM으로 출력 후 BAM으로 변환.
Read group(@RG) 정보는 이후 단계에 필수.
핵심
Short-read 정렬의 표준 = BWA-MEM.

## Slide 37
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
37
② Sorting과 Indexing
Read를 염색체 좌표 순서대로 정렬한다.
Samtools sort 또는 GATK SortSam 사용.
Index(.bai) 생성으로 특정 구간 빠른 조회.
IGV로 BAM을 열려면 index가 반드시 필요.
정렬·인덱싱은 이후 모든 단계의 전제 조건.
핵심
이후 모든 단계의 전제 조건.

## Slide 38
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
38
③ Duplicate marking
PCR·optical duplicate를 표시하는 단계.
동일 시작·종료 위치의 read pair를 중복으로 판정.
중복 read는 독립 증거가 아니므로 calling에서 제외.
표시만 하고 삭제하지 않는 것이 표준(MarkDuplicates).
Amplicon 검사에서는 중복 제거를 적용하지 않는다.
UMI 사용 시 consensus로 더 정밀하게 처리.
핵심
중복 read는 '독립 증거'가 아니다.

## Slide 39
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
39
④ BQSR (Base Quality Score Recalibration)
장비가 부여한 base quality의 계통 오차를 보정.
Cycle·염기 종류·서열 문맥에 따른 편향을 학습.
알려진 변이(dbSNP 등) 제외한 불일치를 오류로 간주.
보정된 quality는 variant calling 정확도를 높인다.
표적이 좁은 소형 패널에서는 생략하기도 한다.
핵심
장비 품질값의 계통 편향을 교정.

## Slide 40
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
40
⑤ HaplotypeCaller
GATK의 표준 germline 변이 검출 도구.
활성 영역(active region)을 찾아 read를 국소 재조립.
가능한 haplotype을 만들고 read 적합도를 평가.
이 방식으로 indel 주변 정확도가 크게 향상.
SNV와 small indel을 동시에 검출.
출력은 VCF 또는 gVCF 형태.
핵심
국소 재조립으로 indel 정확도↑.

## Slide 41
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
41
⑥ gVCF와 Joint Genotyping
gVCF는 변이 없는 구간의 신뢰도까지 기록.
여러 검체의 gVCF를 합쳐 함께 유전형 판정.
GenomicsDBImport → GenotypeGVCFs 순 수행.
가족 3인(trio) 분석에서 de novo 변이 판정에 유용.
'검출 안 됨'과 '읽지 못함'을 구분 가능케 함.
코호트가 커질수록 저빈도 판정이 안정.
핵심
'없음'과 '못 읽음'을 구분해줌.

## Slide 42
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
42
⑦ Variant Filtering
VQSR: 기계학습으로 참·거짓 구분(대규모용).
Hard filtering: QD, FS, MQ 등 임계값(소규모용).
최근엔 딥러닝 기반 CNNScoreVariants도 사용.
FILTER 컬럼에 PASS 또는 실패 사유 기록.
임상 보고 전 저품질 변이를 걸러내는 필수 단계.
핵심
필터 없이는 위양성이 대량 포함.

## Slide 43
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
43
Germline vs Somatic 파이프라인
Germline: HaplotypeCaller, 유전형(0/1, 1/1) 중심.
Somatic: Mutect2, 변이 분율(VAF) 중심.
Somatic은 정상 대조(matched normal)로 germline 제거.
Panel of Normals로 반복되는 인공 변이를 제거.
종양 순도·이질성이 VAF 해석에 영향.
핵심
목적이 다르면 도구도 다르다(HC vs Mutect2).

## Slide 44
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
44
임상 적용 — 파이프라인 버전 관리
임상 적용
파이프라인 변경은 검사 결과 변화를 초래할 수 있다.
Reference build·도구 버전·DB 버전을 기록해야 한다.
검사실 인증(CAP/CLIA 등)의 요구사항.
재분석 시 이전 버전과의 차이를 확인한다.
환자 보고서에는 분석 파이프라인 정보를 명시.
기억할 점
버전이 바뀌면 결과도 바뀔 수 있다 — 기록 필수.

## Slide 45
03 · GATK
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
45
Key Messages — GATK Variant Calling
Key Messages
1
전처리(mapping·duplicate·BQSR)가 calling 정확도를 좌우.
2
HaplotypeCaller는 국소 재조립으로 indel 정확도↑.
3
Joint genotyping은 가족·코호트 분석에 필수.
4
Filtering 없이는 위양성 변이가 대량 포함.
5
Germline과 somatic은 목적과 도구가 다르다.

## Slide 46
SECTION 4
웹 기반 NGS 분석 플랫폼
Galaxy · Terra · GenePattern · Illumina Connected Software
46

## Slide 47
04 · 웹 플랫폼
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
47
학습목표 — 웹 기반 분석
학습목표
1
코드 없이 NGS 분석을 수행하는 플랫폼을 안다.
2
각 플랫폼의 특징과 적합한 용도를 비교한다.
3
클라우드 분석의 보안·규제 이슈를 이해한다.
4
임상 검사실 도입 시 고려사항을 설명한다.

## Slide 48
04 · 웹 플랫폼
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
48
웹 기반 분석이 필요한 이유
고성능 서버·리눅스 환경 구축 부담을 줄인다.
표준 workflow를 클릭 기반으로 재현할 수 있다.
분석 이력이 자동 기록되어 재현성 확보.
연구자·임상의 간 협업·데이터 공유가 쉽다.
다만 데이터 전송·개인정보 보호 검토가 필요.
핵심
편의성 ↔ 개인정보·규제 검토의 균형.

## Slide 49
04 · 웹 플랫폼
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
49
Galaxy
오픈소스 웹 기반 생물정보학 플랫폼.
도구를 끌어놓아 workflow를 구성한다.
교육용으로 널리 사용, 무료 공용 서버 제공.
FASTQ QC부터 variant calling까지 수행 가능.
대용량 임상 데이터엔 자체 서버 구축이 유리.
핵심
교육·연구용 오픈소스, GUI workflow.

## Slide 50
04 · 웹 플랫폼
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
50
Terra
Broad Institute 기반 클라우드 분석 플랫폼.
GATK Best Practices workflow가 기본 제공.
WDL 언어로 작성된 workflow를 실행.
대규모 코호트 분석·데이터 공유에 강점.
사용량 기반 클라우드 비용이 발생.
핵심
대규모 코호트 + GATK 통합.

## Slide 51
04 · 웹 플랫폼
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
51
GenePattern
분석 모듈을 조합하는 웹 기반 분석 환경.
유전체·전사체·후성유전체 분석 모듈 제공.
GenePattern Notebook으로 문서와 분석을 결합.
연구·교육 목적 활용도가 높다.
핵심
모듈형 + notebook 결합.

## Slide 52
04 · 웹 플랫폼
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
52
Illumina Connected Software
Illumina의 통합 클라우드 분석 생태계.
DRAGEN: FPGA 기반 초고속 정렬·변이 검출 엔진.
BaseSpace/ICA: 데이터 관리·workflow 실행.
Connected Insights: 변이 해석·보고서 작성 지원.
장비-분석-해석 연결로 임상 도입이 용이.
폐쇄형 생태계라 도구 선택 자유도는 제한적.
핵심
임상 도입 용이하나 폐쇄형 생태계.

## Slide 53
04 · 웹 플랫폼
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
53
플랫폼 비교
교육·탐색엔 Galaxy, 대규모 연구엔 Terra.
임상 운영엔 검증된 상용 파이프라인이 유리.
플랫폼
특징
주 용도
Galaxy
오픈소스, GUI workflow
교육, 연구
Terra
클라우드, GATK 통합
대규모 코호트
GenePattern
모듈형, notebook
연구, 교육
Illumina ICA/DRAGEN
고속, 상용 검증
임상 검사실

## Slide 54
04 · 웹 플랫폼
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
54
임상 적용 — 클라우드 사용 시 고려사항
임상 적용
유전정보는 민감정보로 별도 동의·보호가 필요.
국내 개인정보보호법·생명윤리법 준수 여부 확인.
데이터 국외 이전 시 기관 IRB·법무 검토 필요.
가명처리·접근 권한 관리 체계를 갖춘다.
분석 도구의 임상 검증(validation) 여부를 확인.
기억할 점
편리함보다 규제·개인정보 검토가 선행.

## Slide 55
04 · 웹 플랫폼
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
55
Key Messages — 웹 기반 분석
Key Messages
1
웹 플랫폼은 코드 없이 표준 분석을 재현 가능케 함.
2
Galaxy는 교육, Terra는 대규모 연구, ICA는 임상에 적합.
3
DRAGEN 등 가속 엔진은 분석 시간을 크게 단축.
4
클라우드 사용 시 개인정보·규제 검토가 선행되어야 함.

## Slide 56
SECTION 5
Minimap2 기반 분석 Workflow
Long-read 시대의 정렬 도구와 BWA와의 차이
56

## Slide 57
05 · Minimap2
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
57
학습목표 — Minimap2
학습목표
1
Minimap2의 설계 목적과 적용 범위를 이해한다.
2
BWA와의 알고리즘적·실용적 차이를 설명한다.
3
Long-read 분석 workflow에서의 위치를 파악한다.

## Slide 58
05 · Minimap2
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
58
Minimap2 개요
길고 오류율 높은 read를 빠르게 정렬하는 도구.
PacBio·Oxford Nanopore read 정렬의 사실상 표준.
Short-read·mRNA·genome-to-genome 정렬도 지원.
Minimizer 기반 인덱싱으로 매우 빠르게 후보 탐색.
Spliced alignment 모드로 RNA read 정렬 가능.
핵심
Long-read 정렬의 표준. splice-aware.

## Slide 59
05 · Minimap2
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
59
Minimap2와 BWA의 차이
BWA는 짧고 정확한 read, Minimap2는 길고 오류 있는 read용.
짧은 read만 다룬다면 BWA-MEM이 여전히 표준.
항목
BWA-MEM
Minimap2
대상 read
50~300 bp
1 kb ~ 수백 kb
허용 오류율
낮음(<2%)
높음(5~15%)
Splice 정렬
미지원
지원
속도
보통
매우 빠름
주 용도
Illumina DNA
PacBio/ONT DNA·RNA

## Slide 60
05 · Minimap2
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
60
Minimap2 기반 분석 workflow
Long-read 특화 도구들의 조합
Base-
calling
→
QC
→
Alignment
→
Variant
calling
→
SV
calling
→
Phasing
·methyl
① Basecalling: 신호 → FASTQ (ONT은 Dorado)
② QC: read 길이 분포·품질 확인 (NanoPlot)
③ Alignment: minimap2로 reference에 정렬 → BAM
④ Variant calling: SNV/indel은 DeepVariant, Clair3
⑤ SV calling: Sniffles2, cuteSV 등 별도 도구
⑥ Phasing 및 methylation 분석 추가 가능

## Slide 61
05 · Minimap2
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
61
임상 적용 — 언제 long-read 정렬이 필요한가
임상 적용
Short-read로 해결되지 않는 구조변이가 의심될 때.
반복서열 확장 질환(repeat expansion)이 의심될 때.
정확한 haplotype phasing이 필요할 때.
복잡한 유전자좌(HLA, CYP2D6, SMN1/2) 분석 시.
융합 전사체의 전장 구조 확인이 필요할 때.
기억할 점
구조변이·반복확장·phasing·복잡 유전자좌 → long-read.

## Slide 62
05 · Minimap2
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
62
Key Messages — Minimap2
Key Messages
1
Minimap2는 long-read 정렬의 표준 도구.
2
Minimizer + chaining으로 빠르고 오류에 강하다.
3
Splice-aware 정렬로 RNA 분석에도 사용.
4
Short-read 정렬은 여전히 BWA-MEM이 표준.

## Slide 63
SECTION 6
VCF 파일의 이해와 판독
임상의가 직접 읽는 변이 데이터
63

## Slide 64
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
64
학습목표 — VCF 판독
학습목표
1
VCF의 구조와 8개 고정 필드를 설명할 수 있다.
2
INFO와 FORMAT 필드의 차이를 이해한다.
3
GT, AD, DP, GQ를 직접 해석할 수 있다.
4
VCF 수치를 근거로 변이 신뢰도를 판단한다.

## Slide 65
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
65
VCF 파일의 구조
고정 8개 필드 + FORMAT + 검체별 열
## 로 시작 = meta-information header(각 키 정의) · #CHROM = 컬럼 이름 행 · 이후 각 행 = 하나의 변이 위치
CHROM POS ID REF ALT QUAL FILTER INFO FORMAT SAMPLE
CHROM · POS
염색체 · 1-based 좌표
REF · ALT
reference · 관찰 대립염기
QUAL
변이 존재 확신도(Phred)
FILTER
PASS / 실패 필터명
INFO
위치 전체 정보(DP, AF …)
FORMAT+SAMPLE
검체별 GT:AD:DP:GQ …
Notes: VCF 구조 개관. 이후 필드별 상세.

## Slide 66
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
66
CHROM과 POS
CHROM: 변이가 위치한 염색체 이름.
'chr1'과 '1' 표기는 reference build에 따라 다르다.
POS: 염색체 상의 1-based 좌표.
hg19와 hg38의 좌표는 서로 다르므로 혼동 주의.
보고서에는 build를 반드시 함께 기재.
핵심
좌표는 build에 종속 — 항상 build를 함께 본다.

## Slide 67
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
67
REF와 ALT
REF: 해당 위치의 reference 염기.
ALT: 검체에서 관찰된 대립 염기.
SNV는 한 염기 치환(A→G)으로 표기.
Indel은 앞 염기를 포함해 표기(REF=AT, ALT=A).
다중 대립유전자는 쉼표로 구분(ALT=G,T).
핵심
Indel은 앞 염기를 포함해 표기함에 주의.

## Slide 68
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
68
QUAL
변이가 존재한다는 확신도의 Phred 점수.
QUAL 30 = 변이가 아닐 확률 0.1%.
값이 클수록 변이 존재 자체의 신뢰도가 높다.
유전형(GT)의 신뢰도는 GQ로 따로 판단.
도구마다 척도가 달라 절대 비교는 주의.
핵심
QUAL=변이 존재, 유전형 신뢰도는 GQ.

## Slide 69
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
69
FILTER
필터링 결과를 기록하는 컬럼.
PASS: 모든 필터를 통과한 변이.
'.': 필터링이 적용되지 않음.
그 외 문자열: 실패한 필터 이름(예: LowQual).
임상 해석은 원칙적으로 PASS 변이부터.
중요 변이는 PASS가 아니어도 BAM으로 확인.
핵심
PASS부터 보되, 중요 변이는 BAM 확인.

## Slide 70
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
70
INFO
변이 위치 전체에 대한 정보를 담는 필드.
key=value를 세미콜론으로 나열.
DP: 총 depth, AF: 대립유전자 빈도.
Annotation 도구가 유전자·결과 예측을 추가.
ANN 또는 CSQ 키에 annotation 저장.
각 키의 정의는 header에서 확인.
핵심
위치 '전체' 정보(검체별 아님).

## Slide 71
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
71
FORMAT과 검체 열
FORMAT은 검체별 데이터의 항목 순서를 정의.
예: GT:AD:DP:GQ:PL 형태로 표기.
검체 열 값이 같은 순서로 콜론 구분되어 대응.
다검체 VCF에서는 검체마다 열이 추가된다.
임상 판독의 핵심 정보가 이 부분에 있다.
핵심
임상 판독의 핵심 = FORMAT/검체 열.

## Slide 72
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
72
GT (Genotype)
0은 REF, 1은 첫 번째 ALT를 의미.
0/1: 이형접합(heterozygous).
1/1: 동형접합 변이(homozygous alternate).
0/0: 변이 없음, ./.: 판정 불가(no call).
'|'는 phasing된 유전형(예: 0|1).
열성 질환에선 1/1 또는 복합 이형접합이 중요.
핵심
유전 양식 적합성 판단의 출발점.

## Slide 73
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
73
AD (Allelic Depth)
REF와 ALT를 지지하는 read 수를 각각 표시.
예: AD=30,28 → REF 30, ALT 28 read.
VAF = 28/58 ≈ 0.48로 계산.
Germline 이형접합은 대략 0.4~0.6 기대.
Somatic은 종양 순도에 따라 낮은 VAF.
AD가 매우 비대칭이면 인공 변이를 의심.
핵심
AD로 VAF 계산 → germline/somatic 감별.

## Slide 74
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
74
DP (Depth)
해당 위치를 덮은 read의 수.
DP가 낮으면 위음성 가능성이 높아진다.
Germline 판정엔 최소 10~20x 이상 필요.
암 패널에서는 수백 x depth가 요구.
INFO의 DP와 FORMAT의 DP는 정의가 다를 수 있다.
핵심
낮은 DP = 위음성 위험 신호.

## Slide 75
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
75
GQ (Genotype Quality)
판정된 유전형이 맞을 확신도의 Phred 점수.
GQ 20 = 유전형 오판 확률 1%.
보통 GQ 20 이상을 신뢰 기준으로 사용.
QUAL은 변이 존재, GQ는 유전형 정확도.
낮은 GQ는 depth 부족·대립유전자 불균형을 시사.
핵심
GQ = 유전형 판정의 신뢰도.

## Slide 76
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
76
임상의를 위한 VCF 판독 순서
수치를 순서대로 확인해 신뢰도를 판단
FILTER
→
DP
→
AD→VAF
→
GT
→
GQ
→
Annot.
① FILTER가 PASS인지 확인한다
② DP가 충분한지 확인한다(위음성 배제)
③ AD로 VAF를 계산해 germline/somatic을 가늠
④ GT로 이형·동형접합과 유전 양식 적합성을 본다
⑤ GQ로 유전형 신뢰도를 확인한다
⑥ Annotation·ClinVar·gnomAD로 임상 의미를 평가

## Slide 77
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
77
판독 예시 ① — 신뢰할 수 있는 이형접합 변이
FILTER
PASS
DP
120
AD
62,58
GT
0/1
GQ
99
✔ VAF ≈ 0.48 · Depth·GQ 충분 → 기술적 신뢰도 높은 전형적 germline 이형접합
VAF 약 0.48로 전형적인 germline 이형접합.
Depth와 GQ가 충분해 기술적 신뢰도가 높다.
다음 단계는 유전자·결과 예측·인구빈도 확인.

## Slide 78
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
78
판독 예시 ② — 주의가 필요한 변이
FILTER
LowQual
DP
8
AD
6,2
GT
0/1
GQ
15
⚠ Depth 낮음 · ALT read 2개 · GQ 15 → 위양성 가능성, 확인검사 필요
Depth가 낮고 ALT read가 2개로 근거가 약하다.
위양성 가능성이 높아 확인검사가 필요하다.
임상 중요 유전자라면 Sanger로 확인한다.
'검출 안 됨'으로 단정하기 전에 BAM을 확인한다.

## Slide 79
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
79
VCF 해석 시 흔한 오해
자주 빠지는 함정
⚠
QUAL이 높으면 임상적으로 중요하다는 오해
⚠
VCF에 없으면 그 위치가 정상이라는 오해
⚠
VAF 0.5는 항상 germline이라는 오해
⚠
동일 변이라도 표기(normalization)가 다를 수 있음
⚠
Transcript가 다르면 HGVS 표기가 달라짐
Notes: VCF 흔한 오해 5가지.

## Slide 80
06 · VCF 판독
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1
80
Key Messages — VCF 이해
Key Messages
1
VCF는 변이 목록이며 8개 고정 필드로 구성.
2
FILTER, DP, AD, GT, GQ가 임상 판독의 핵심.
3
AD로 VAF를 계산해 변이 성격을 추정.
4
QUAL은 변이 존재, GQ는 유전형 신뢰도.
5
최종 확인은 BAM 확인 또는 직교 검사로.

## Slide 81
SUMMARY
Part 1 종합 요약
1
NGS는 병렬 sequencing으로 대규모 변이 정보를 산출한다.
2
Illumina SBS의 품질 지표는 Q30과 coverage다.
3
GATK 표준 절차는 전처리·calling·filtering으로 구성된다.
4
웹 플랫폼으로 코드 없이 표준 분석이 가능하다.
5
Long-read 정렬은 minimap2가 표준이다.
6
임상의는 VCF의 GT/AD/DP/GQ를 직접 읽을 수 있어야 한다.
의료인을 위한 NGS 교육 · Part 1 — NGS의 기본 원리
Notes: Part 1 종합. 6개 섹션의 핵심 메시지.